## Slide 1: Mineure HPC-SBD Architecture des GPU et principes de base de CUDA
Stéphane Vialle
Stephane.Vialle@centralesupelec.fr
http://www.metz.supelec.fr/~vialle

## Slide 2
1 – Architecture d’un GPU NVIDIA
2 – Exécution d’un pgm CUDA
3 – Compilation d’un pgm CUDA
4 – Programmation en CUDA à base de registres
5 – Respect de la « coalescence »
6 – Limitation de la « divergence »
7 – Démarche de développement
Architecture des GPU et principes de base de CUDA

## Slide 3: Architecture des GPU et principes de base de CUDA 1 – Architecture d’un GPU NVIDIA
Vue d’ensemble CPU-GPU
Principaux concepts d’architecture
Cache générique des GPU
Perception de l’architecture d’un GPU
Nouveautés architecturales
Quelques valeurs…

## Slide 4: Architecture d’un GPU NVIDIA Vue d’ensemble CPU-GPU
Le CPU utilise le GPU comme un coprocesseur scientifique pour
certains calculs adaptés aux architectures SIMD.
Le CPU et le GPU sont tous les deux des multi-cœurs et sont
associés à des hiérarchies de mémoires :
RAM de la carte GPU
GPU à N multiprocesseurs
Mémoire du multipro #1
Mémoire du multipro #1
Mémoire du multipro #1
Mémoires du multipro #1
Unités SIMD
du multipro. #1
Cache(s) interne
RAM de la carte CPU
Cache externe – (parfois)
Cache(s) interne
Cœur 1
Cœur 2
Cœur 3
Cœur 4
CPU multi-cœurs
PCI
express

## Slide 5: Architecture d’un GPU NVIDIA Principaux concepts d’architecture
CPU + RAM
document nVIDIA
Un GPU est un ensemble de N
petites machines SIMD indépendantes et partageant une mémoire globale :
N « multiprocesseurs »
Un multiprocesseur est 1 petite
machine SIMD avec :
k « ALU » synchronisés (k = 32),
1 décodeur d’instructions,
3 types de mémoires partagées
entre toutes les ALUs,
32K-128K registres distribués entre les
ALUs (63-255 propres à chaque thread)

## Slide 6: Architecture d’un GPU NVIDIA Principaux concepts d’architecture
CPU + RAM
document nVIDIA
Un GPU est un ensemble de N
petites machines SIMD indépendantes et partageant une mémoire globale :
N « multiprocesseurs »
Un multiprocesseur est 1 petite
machine SIMD avec :
k « ALU » synchronisés (k = 32),
1 décodeur d’instructions,
3 types de mémoires partagées
entre toutes les ALUs,
32K-128K registres distribués entre les
ALUs (63-255 propres à chaque thread)
Terminologie 1 :
Multiprocessor (machine SIMD)
Processor = cœur ?

## Slide 7: Architecture d’un GPU NVIDIA Principaux concepts d’architecture
CPU + RAM
document nVIDIA
Un GPU est un ensemble de N
petites machines SIMD indépendantes et partageant une mémoire globale :
N « multiprocesseurs »
Un multiprocesseur est 1 petite
machine SIMD avec :
k « ALU » synchronisés (k = 32),
1 décodeur d’instructions,
3 types de mémoires partagées
entre toutes les ALUs,
32K-128K registres distribués entre les
ALUs (63-255 propres à chaque thread)
Terminologie 2 :
Multiprocessor = Cœur GPU ?
Processor (petite unité de calcul)

## Slide 8: Architecture d’un GPU NVIDIA Principaux concepts d’architecture
CPU + RAM
document nVIDIA
Un GPU est un ensemble de N
petites machines SIMD indépendantes et partageant une mémoire globale :
N « multiprocesseurs »
Un multiprocesseur est 1 petite
machine SIMD avec :
k « ALU » synchronisés (k = 32),
1 décodeur d’instructions,
3 types de mémoires partagées
entre toutes les ALUs,
32K-128K registres distribués entre les
ALUs (63-255 propres à chaque thread)
Terminologie « S. Vialle » :
Un multiprocesseur SIMD
ou Stream Multiprocessor (SM)
Une ALU (ou « thread hardware »)
et définition explicite d’un
« cœur » selon le contexte !

## Slide 9: Architecture d’un GPU NVIDIA Principaux concepts d’architecture
CPU + RAM
Une hiérarchie de mémoires
de tailles et de temps d’accès
très variables
Large! (avec cache RO)
nGo (avec cache L1-L2)
64Ko (avec cache RO)

## Slide 10: Architecture d’un GPU NVIDIA Principaux concepts d’architecture
CPU + RAM
P, V, T : 96Ko/SM &
48Ko/bloc de th.
(V: 96 en dynamic)
Large! (avec cache RO)
nGo (avec cache L1-L2)
64Ko (avec cache RO)
K : 64-128Kreg/SM (256-512Ko)
M, P, V, T: 64Kreg/SM (256Ko)
Une hiérarchie de mémoires
de tailles et de temps d’accès
très variables
Kepler, Maxwell, Pascal, Volta, Turing

## Slide 11: Architecture d’un GPU NVIDIA Principaux concepts d’architecture
CPU + RAM
Large! (avec cache RO)
nGo (avec cache L1-L2)
64Ko (avec cache RO)
‘0s’
Rapide et
souple
Moyen-lent
& contraint
Très lent
Comparé à
la vitesse
de calcul
du GPU
Une hiérarchie de mémoires
de tailles et de temps d’accès
très variables

## Slide 12: Architecture d’un GPU NVIDIA Cache génériques des GPU
Evolution des caches : de + en + de cache « générique »
Read-Only
caches
Constant & Textures
Relâchement progressif des contraintes d’accès à la RAM du GPU
Read-Only
caches
Constant & Textures
Thread
Avant Fermi
DRAM
Shared
Mem

## Slide 13: Architecture d’un GPU NVIDIA Cache génériques des GPU
« faire le
cache »
3 stratégies d’accès en R/W
  S’appuyer sur le schéma
  DRAM – L1 – L2
  ASSEZ SIMPLE
  LENT-RAPIDE
  Utiliser la ‘shared memory’ :
  écrire un algo. de cache dédié
  au problème et aux données
  COMPLEXE
  RAPIDE
  Utiliser principalement les
  ‘registres’, puis la shared memory
  TRES COMPLEXE
  LE PLUS RAPIDE (ex : BLAS en CUDA)

## Slide 14: Architecture d’un GPU NVIDIA Perception de l’architecture d’un GPU
document nVIDIA
La perception de l’architecture change selon le langage de prog.
CUDA
Cg
Grosse mémoire de texture
hardware
Machines virtuelles
Perception dans le langage
document nVIDIA

## Slide 15: Architecture d’un GPU NVIDIA Nouveautés architecturales
Architecture Volta
ex : carte V100 (pro) pour le calcul
unités de calcul entier
unités de calcul simple précision
unités de calcul double précision
Tensor cores
1 Stream Multiprocessor

## Slide 16: Architecture d’un GPU NVIDIA Nouveautés architecturales
Architecture Turing
Ex : carte RTX 2080Ti grand public
unités de calcul entier
unités de calcul simple précision
Tensor cores
Ray Tracing cores
Nouveau Cache L1 – Shared memory
1 Stream Multiprocessor

## Slide 17: Architecture d’un GPU NVIDIA Nouveautés architecturales
GeForce RTX 2080 Ti
Architecture « Turing »
72 Stream Multiprocessor (SM)
64 CUDA cores / SM
 4608 CUDA cores
8 Tensor cores / SM
 576 Tensor cores
1 Ray Tracing core / SM
 72 RT cores
Mémoire cache plus efficace
Rmq : calcul en double précision
possible avec moins de
performances
1 Stream Multiprocessor

## Slide 18: Architecture d’un GPU NVIDIA Nouveautés architecturales
Ray Tracing cores
  Pour faire du ray tracing temps réel…
  …associé aux autres unités de calcul, y compris aux Tensor cores
  Le jeu vidéo reste le marché principal de NVIDIA !
SOL MAN from NVIDIA SOL ray tracing demo running on a Turing TU102 GPU with NVIDIA RTX technology in real-time

## Slide 19: Architecture d’un GPU NVIDIA Nouveautés architecturales
D
Tensor cores
  1 TC : Produit-Addition matricielle 4x4
  D = A.B + C, avec accumulation de produits
Précision mixte :
  flux d’opérandes sur 16 bits
  calculs internes sur 32 bits
  flux de résultats en 16 ou 32 bits
64 unités de calculs spécialisées

## Slide 20: Architecture d’un GPU NVIDIA Nouveautés architecturales
D
Tensor cores
  1 TC : Produit-Addition matricielle 4x4
  D = A.B + C, avec accumulation de produits
  Très nombreuses applications
    Machine Learning
    algèbre linéaire
    traitement d’images…
64 unités de calculs spécialisées
Un Tensor core :
est une implantation hardware d’un opérateur mathématique très utile dans les applications d’aujourd’hui,
utile également aux calculs graphiques
Un opérateur qui mérité qu’on lui consacre
une partie de la puce !

## Slide 21: Architecture d’un GPU NVIDIA Nouveautés architecturales
Cache L1 – Shared memory
  96 Ko par SM
  Cache L1, shared memory, cache de texture : unifiés
  Nouvelle stratégie de gestion de cache (plus efficace)
  Si pas d’utilisation de la shared memory : tout pour le cache L1
  La « shared memory » est une mémoire cache L1 dépourvue d’algo de cache, que l’utilisateur doit implanter lui-même !
  Objectifs des améliorations de l’architecture TURING :
    Augmenter les perfs des algo. pas adaptés à la shared memory
    Diminuer les pertes de perfs si on se contente du cache L1…
  En fait … bcp d’utilisateurs refusent d’écrire un algo de cache !

## Slide 22: Architecture d’un GPU NVIDIA Quelques valeurs (https://en.wikipedia.org/wiki/CUDA)

## Slide 23: Architecture d’un GPU NVIDIA Quelques valeurs (https://en.wikipedia.org/wiki/CUDA)

## Slide 24: Architecture d’un GPU NVIDIA Quelques valeurs (gamme Tesla)
Certaines capacités de calculs n’évoluent pas de manière monotone

## Slide 25: Architecture des GPU et principes de base de CUDA 2 – Exécution d’un pgm CUDA
Principe d’exécution
Exec. de grilles de blocs de threads
Exec. de blocs de threads par warps
Granularité de la grille et des blocs

## Slide 26: Exécution d’un programme CUDA Principe d’exécution
CPU
GPU
Exécution de
l’application
Utilisation du
coprocesseur scientifique
Transfert de
données
Transfert de
résultats
Exécution de
« kernels »
On lance un programme CPU d’apparence classique.
On réalise du « RPC » sur le GPU depuis le CPU : exécution de « kernels ».
Il faut minimiser les transferts de données (pour être efficace).
On peut exécuter les « kernels » en mode bloquant (synchrone) ou non-
bloquant (asynchrone) vis-à-vis du programme CPU :
 possibilité d’utiliser simultanément le CPU et le GPU.
Exécution d’applications CUDA :

## Slide 27: Exécution d’un programme CUDA Exec. de grilles de blocs de threads
Le programme CPU demande l’exécution d’un ensemble de threads (des « gpu threads ») :
threads identiques,
threads organisés en blocs,
chaque bloc s’exécutant sur un
seul multiprocesseur,
blocs organisés au sein d’une
grille, qui répartit ses blocs sur
tous les multiprocesseurs.

## Slide 28: Exécution d’un programme CUDA Exec. de grilles de blocs de threads
Le programme CPU demande l’exécution d’un ensemble de threads (des « gpu threads ») :
le scheduler de blocs répartit les
blocs sur les différents Multi-
Processeurs
différents GPU arriveront sans
problème à exécuter la même
grille de blocs

## Slide 29: Exécution d’un programme CUDA Exec. de blocs de threads par warps
x
y
0
63
0
1
2
3
1 bloc 2D de 256 threads
1 Stream Multiprocessor
Scheduler de blocs
Modèle SIMT

## Slide 30: Exécution d’un programme CUDA Exec. de blocs de threads par warps
w0
w1
w2
w3
w4
w5
w6
w7
x
y
0
31
32
63
0
1
2
3
Décodeur Inst.
0
1
31
1 bloc 2D de 256 threads
= 8 warps
1 Stream Multiprocessor
Scheduler de threads
par warps de 32 threads
consécutifs en x
Modèle SIMD
Scheduler de blocs
Modèle SIMT

## Slide 31: Exécution d’un programme CUDA Granularité de la grille et des blocs
Créer des blocs contenant un nombre entier de warps
  un décodeur d’instruction pilote 32 threads hardware (≈ 32 ALU)
  le scheduler de threads active des warps de 32 threads si possible
  consécutifs en x dans le bloc (il privilégie la dimension en x)
  Créer des blocs d’au moins 32 threads
  sinon une partie des ALU seront toujours inutilisées (voir TP) !
  Créer des blocs ayant une dimension en x multiple de 32 sinon la « coalescence » sera moins bonne ou plus compliquée. Voir plus loin….
  Mais souvent ca marche encore très bien avec une dimension en x multiple de 16 (voir TP) !
x
y
z
k.32
  Créer des blocs ayant un nombre de threads multiple de 32
  sinon le dernier warp sera incomplet et des ALU seront inutilisées

## Slide 32: Exécution d’un programme CUDA Granularité de la grille et des blocs
Masquage des temps d’accès mémoires des GPU :
  un GPU passe d’un warp de threads à un autre très rapidement
  un GPU masque la latence de ses accès mémoires par multi-threading
  Ne pas hésiter à créer un grand nombre de petits threads GPU
  par bloc et un grand nombre de blocs.
 Pour traiter une table de N éléments :
  Threads traitant UN élément chacun
  Grille de blocs de N threads au total
vs
  Threads traitant n éléments chacun
  Grille de blocs de N/n threads au total

## Slide 33: Exécution d’un programme CUDA Granularité de la grille et des blocs
Combien de threads/bloc et de blocs/grille ?
  Le scheduler des threads d’un blocs souhaite avoir « beaucoup de threads dans un bloc »
  Avoir des warps de threads en réserve pour recouvrir des temps
  d’accès à la mémoire
  Le scheduler de blocs souhaite avoir « plein de blocs pas trop gros »
  Avoir des blocs en réserve pour utiliser tous les SM du GPU
  Participer au multithreading et au recouvrement des temps d’accès RAM
  (chargement de plusieurs blocs « résidents » dans un SM)
  Rmq : le GPU ne démarre un bloc de threads sur un multiprocesseur
  que s’il y a assez de registres et autres rsrc disponibles
     faire des blocs pas trop gros permet d’en charger
    plus en « résidents » dans un multiprocesseur
  Vaut-il mieux faire peu de gros blocs ou beaucoup de petits blocs ?

## Slide 34: Exécution d’un programme CUDA Granularité de la grille et des blocs
Combien de threads/bloc et de blocs/grille ?
    Faire des blocs de taille moyenne (128/256 threads) pour permettre aux deux schedulers d’optimiser l’exécution
    NVIDIA propose un outil pour calculer la taille des blocs menant à l’occupation maximale des ressources du GPU
    Expérimenter des tailles de blocs de 32/64/128/256/512/1024 !
  La solution optimale dépend du code CUDA et du modèle de GPU
    Trouver la granularité de grille de blocs optimale peut demander quelques expérimentations…
    Optimisation très sensible par le passé, moins avec les nouveaux GPU
    Voir TP
  Plusieurs stratégies possibles :

## Slide 35: Architecture des GPU et principes de base de CUDA 3 – Compilation d’un pgm CUDA
Compilation 100% CUDA
Compilation mixte CUDA & C++

## Slide 36: Compilation et exécution en CUDA Compilation 100% CUDA
Compilation d’applications CUDA – entièrement développées en CUDA :
Définitions de variables et fonctions avec
« qualificateurs » CUDA
Code C, ou C++
« standard »
Pour les codes C/C++ simples :
  Il est possible de simplement tout recompiler en nvcc
  dans des fichiers xxx.cu (et xxx.cc incluant cuda.h et cuda_runtime.h)
   Mais les optimisations sérielles peuvent en souffrir…
Fichiers xxx.cu et xxx.h, et xxx.cc
incluant si besoin cuda.h et cuda_runtime.h
nvcc
binaire
Codes CPU et
GPU intégrés
Code C, ou C++ avec des appels à la lib CUDA

## Slide 37: Compilation et exécution en CUDA Compilation mixte CUDA & C++
Compilation d’applications CUDA – avec récupération de code C/C++ :
binaire
Codes CPU et
GPU intégrés
Fichiers
yyy.cu,
yyy.cc
et yyy.h
Fichiers
xxx.cc
et xxx.h
Fichiers
objets
Code C++ métier : fichiers .cc compilés en nvcc
Code CUDA : fichiers .cu compilés en nvcc
Edition de liens : des pbs peuvent encore apparaître avec des templates …
Legacy code
Code CUDA
Edition
de liens
nvcc -c
nvcc -c

## Slide 38: Compilation et exécution en CUDA Compilation mixte CUDA & C++
g++ -c
binaire
Codes CPU et
GPU intégrés
nvcc -c
Fichiers
objets
Edition de liens…
… pbs possibles (g++ ok) !!
Code C++ métier : fichiers .cc compilés en gcc/g++ ou en icc ou …
Code CUDA : fichiers .cu compilés en nvcc
Edition de liens : des pbs de nommage peuvent apparaitre (mais pas en gcc)
Compilation d’applications mixte CUDA & C++ avec 2 compilateurs :
Fichiers
yyy.cu,
yyy.cc
et yyy.h
Fichiers
xxx.cc
et xxx.h
Legacy code
Code CUDA
icc -c

## Slide 39: Architecture des GPU et principes de base de CUDA 4 – Programmation en CUDA à base de registres
Qualifiers de CUDA
Transfert de données CPU-GPU
Variables statiques ou dynamiques ?
Définition de la grille de blocs
Exécution de la grille de blocs
1er Kernel (traitant 1 donnée par thread)

## Slide 40: Principes de programmation en CUDA « Qualifiers » de CUDA
Fonctionnement des « qualifiers » de CUDA :
__device__
__global__
__host__
(default)
__constant__
__shared__
__device__
Fonctions
Variables
Appel sur GPU
Exec sur GPU
Appel sur CPU
Exec sur CPU
Appel sur CPU
Exec sur GPU
Mémoire
globale GPU
Durée de vie de
l’application
Accessible par les
codes GPU et CPU
Mémoire
constante GPU
Durée de vie de
l’application
Ecrit par code CPU,
lu par code GPU
Mémoire partagée
d’un multiprocesseur
Durée de vie du block
de threads
Accessible par le code
GPU, sert à cacher la
mémoire globale GPU
 Les « qualifiers » différencient les parties de code GPU et CPU.

## Slide 41: Principes de programmation en CUDA Transfert de données CPU-GPU
Transfert de données du CPU vers un « symbole » stocké sur GPU :
Transfert de données d’un « symbole » stocké sur GPU vers le CPU :
Variables allouées sur GPU à la compilation (« symboles ») :
float TabCPU[N]; // Array on CPU
__device__ float TabGPU[N]; // Array on GPU (symbol)
// Copy all TabCPU array into TabGPU array
cudaMemcpyToSymbol(TabGPU,&TabCPU[0],
sizeof(float)*N,0,
cudaMemcpyHostToDevice);
// Copy 2nd half of TabCPU array into 2nd half TabGPU array
cudaMemcpyToSymbol(TabGPU,&TabCPU[N/2],
sizeof(float)*N/2,sizeof(float)*N/2,
cudaMemcpyHostToDevice);
// Copy all TabGPU array into TabCPU array
cudaMemcpyFromSymbol(&TabCPU[0],TabGPU,
sizeof(float)*N,0,
cudaMemcpyDeviceToHost);

## Slide 42: Principes de programmation en CUDA Transfert de données CPU-GPU
Copie de variables dynamiques (CPU  GPU) :
Copie de variables dynamiques (GPU  CPU) :
Variables allouées sur GPU à l’exécution :
float *TabCPU; // Dynamic array on CPU
float *TabGPU; // Dynamic array on GPU
cudaError_t cudaStat; // Result of op on dynamic CUDA vars.
// Allocation of the dynamic arrays from the CPU
TabCPU = (float *) malloc(N*sizeof(float));
cudaStat = cudaMalloc((void **) &TabGPU, N*sizeof(float));
// Copy TabCPU dynamic array into TabGPU dynamic array
cudaStat = cudaMemcpy(TabGPU, TabCPU, sizeof(float)*N,
cudaMemcpyHostToDevice);
// Copy TabCPU dynamic array into TabGPU dynamic array
cudaStat = cudaMemcpy(TabCPU, TabGPU, sizeof(float)*N,
cudaMemcpyDeviceToHost);
Libération des allocations dynamiques
free(TabCPU);
cudaStat = cudaFree(TabGPU);

## Slide 43: Principes de programmation en CUDA Variables statiques ou dynamiques ?
Variables dynamiques sur GPU
  La plupart sont allouées et libérées par le CPU:
    leurs pointeurs sont stockées sur le CPU
    (le CPU possède la cartographie de la mémoire GPU!)
    leurs pointeurs doivent être passés en paramètres lors des appels aux kernels GPU
  Ces variables peuvent être partagées entre plusieurs fichiers
  (variables déclarées « extern » dans les fichiers .h)
data space
adrData
#include ’’x.h’’
…
cudaMalloc(&adrData,…);
…
kernel<<<Dg,Db>>>(adrData);
…
#include ’’x.h’’
…
__global__ void
kernel(float *Tab) {
  …
  Tab[i]++;
  …
}
extern float *adrData
x.h
CPU
GPU

## Slide 44: Principes de programmation en CUDA Variables statiques ou dynamiques ?
Variables statiques sur GPU
  Entièrement définies à la compilation
  Connues et accessibles du code GPU
  (inutile de passer les adresses en paramètres des kernels)
  Ces variables/symboles peuvent être partagées entre fichiers
  (déclarées extern dans des fichiers.h), mai seulement en activant
  le mode de compilation séparé
  Compilation :
    nvcc --relocatable-device-code=true …
    Ou bien : nvcc –rdc=true …
  Edition de liens :
    nvcc --device-link …
    Ou bien : nvcc –dlink …
  Voir le document « NVIDIA CUDA Compiler Driver NVCC »

## Slide 45: Principes de programmation en CUDA Définition de la grille de blocs
// Classical call from a CPU routine
Kernel<<< Dg, Db >>>(parameter);
// GPU thread management
dim3 Dg, Db;
// Block of 128x4 threads
Db.x = 128;
Db.y = 4;
Db.z = 1;
// Grid of 512 blocks
Dg.x = 512;
Dg.y = 1;
Dg.z = 1;
// Total: 262144 threads
Définition et exécution de la grille de blocs de threads :
  dim3 est un type structuré de 3 int (var.x, var.y et var.z)
  qui permet de définir des descripteurs de grilles et de blocs (Dg et Db)
  qui sont utilisés lors de l’appel au Kernel :
Définition des blocs (sur FERMI et +) :
Barres, matrices, ou cubes de threads.
Db.x ≤ 1024, Db.y ≤ 1024, Db.z ≤ 64
Nbr total de threads / bloc ≤ 1024
Définition de la grille :
Barres, matrices, ou cubes de blocs.
Dg.x ≤ 231 – 1
Dg.y ≤ 65535, Dg.z ≤ 65535

## Slide 46: Principes de programmation en CUDA Définition de la grille de blocs
Exemple (très simple) d’une « grille 1D de blocs 1D de threads » :
Tab[N]
Pour chaque case « i » :
Tab[i] = Tab[i] * 2.0
Stratégie (simpliste) :
1 thread GPU traitera 1 case
Blocs 1D de threads
Définition des blocs (1D) :
Db.x = BLOCK_SIZE_X; // = 32/64/128/256/512/1024
Db.y = BLOCK_SIZE_Y; // = 1
Db.z = BLOCK_SIZE_Z; // = 1

## Slide 47: Principes de programmation en CUDA Définition de la grille de blocs
Exemple (très simple) d’une « grille 1D de blocs 1D de threads » :
Définition de la grille (1D) :
On « pave » les données avec des blocs.
Exemple :
  Dg.x = N/Db.x = N/BLOCK_SIZE_X
  Dg.y = 1
  Dg.z = 1
Et si (N % Db.x) ≠ 0 ?? …

## Slide 48: Principes de programmation en CUDA Définition de la grille de blocs
Exemple (très simple) d’une « grille 1D de blocs 1D de threads » :
Définition de la grille (1D) si (N % Db.x) ≠ 0 :
On « pave » les données avec des blocs entiers, même si cela déborde !
Exemple :
  if (N%BLOCK_SIZE_X == 0)
  Dg.x = N/BLOCK_SIZE_X;
  else
  Dg.x = N/BLOCK_SIZE_X + 1;
  Dg.y = 1;
  Dg.z = 1;
Rmq : on va créer « trop de threads » : il faudra en tenir compte dans
le code (voir plus loin)…

## Slide 49: Principes de programmation en CUDA Définition de la grille de blocs
Exemple (très simple) d’une « grille 1D de blocs 1D de threads » :
Définition de la grille (1D) si (N % Db.x) ≠ 0 :
On « pave » les données avec des blocs entiers, même si cela déborde !
Exemple :
  Dg.x = N/BLOCK_SIZE_X + (N%BLOCK_SIZE_X ? 1 : 0) ;
  Dg.y = 1;
  Dg.z = 1;
Rmq : on va créer « trop de threads » : il faudra en tenir compte dans
le code (voir plus loin)…

## Slide 50: Principes de programmation en CUDA Définition de la grille de blocs
Exemple (très simple) d’une « grille 1D de blocs 1D de threads » :
Définition de la grille (1D) si (N % Db.x) ≠ 0 :
On « pave » les données avec des blocs entiers, même si cela déborde !
Exemple :
  Dg.x = (N-1)/BLOCK_SIZE_X + 1;
  Dg.y = 1;
  Dg.z = 1;
Rmq : on va créer « trop de threads » : il faudra en tenir compte dans
le code (voir plus loin)…

## Slide 51: Principes de programmation en CUDA Exécution de la grille de blocs
// Usually only 2 arguments are specified:
Kernel<<< Dg, Db >>>(parameter, …, … …);
Descripteur d’un bloc 3D de threads
Descritpeur d’une grille 3D de blocs 3D de threads
Exécution depuis le CPU d’une grille de threads sur le GPU :
// Complete syntax
Kernel<<< Dg, Db, Ns, S >>>(parameter, …, … …);
Numéro du stream d’interaction
CPU/GPU (le 0 par défaut)… utile pour du recouvrement transferts/calculs en utilisant plusieur streams
Allocation dynamique de shared memory au lancement de chaque bloc sur un SM… (0 octets par défaut)

## Slide 52: Principes de programmation en CUDA 1er Kernel (traitant 1 donnée par thread)
__global__ void k1(void)
{
int idx; // Registers:
float data; // 16 Kreg per
float res; // multipro.
// Compute data idx of the thread
idx = threadIdx.x +
blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X;
// Read data from the global mem
data = InGPU[idx];
// Compute result
res = (data + 1.0f)*data …;
// Write result in the global mem
OutGPU[idx] = res;
}
Kernel utilisant la mémoire globale et des registres
Une barre de threads par bloc, et une barre de blocs par grille (un choix).
Un thread traite une seule donnée.
Hyp : Nd = k. BLOCK_SIZE_X
Db = {BLOCK_SIZE_X,1,1}
Dg = {Nd/BLOCK_SIZE_X,1,1}
InGPU[Nd];
OutGPU[Nd];

## Slide 53: Principes de programmation en CUDA 1er Kernel (traitant 1 donnée par thread)
// Compute data idx of the thread
idx = blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X
+ threadIdx.x;
// Read data from the global mem
data = InGPU[idx];
Grille de blocs
de threads
Tableau de
données
BLOCK_SIZE_X
Bloc 1
0
1
N-1
idx = blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X + threadIdx.x
Calcul de l’indice de la donnée traitée par chaque thread
2 variables implicites et propres à chaque thread :
  dim3 threadIdx
  dim3 blockIdx
Bloc 0
Bloc 2
Indexage permettant des accès coalescents

## Slide 54: Principes de programmation en CUDA 1er Kernel (traitant 1 donnée par thread)
// Compute data idx of the thread
idx = (N-1) – (threadIdx.x +
blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X);
// Read data from the global mem
data = InGPU[idx];
Grille de blocs
de threads
Tableau de
données
BLOCK_SIZE_X
Bloc 0
Bloc 1
Bloc 2
0
1
N-1
idx = (N-1) – (blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X + threadIdx.x)
2 variables implicites et propres à chaque thread :
  dim3 threadIdx
  dim3 blockIdx
Mais ce serait un indexage moins coalescent… !!
Calcul de l’indice de la donnée traitée par chaque thread

## Slide 55: Principes de programmation en CUDA 1er Kernel (traitant 1 donnée par thread)
// Compute data idx of the thread
idx = threadIdx.x +
blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X;
if (idx % 2 == 1)
idx = (N-1) – idx;
// Read data from the global mem
data = InGPU[idx];
Grille de blocs
de threads
Tableau de
données
BLOCK_SIZE_X
Bloc 0
Bloc 1
Bloc 2
0
1
N-1
idx = (N-1) – (blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X + threadIdx.x)
2 variables implicites et propres à chaque thread :
  dim3 threadIdx
  dim3 blockIdx
Mais ce serait un indexage NON coalescent… !!
Calcul de l’indice de la donnée traitée par chaque thread

## Slide 56: Principes de programmation en CUDA 1er Kernel (traitant 1 donnée par thread)
__global__ void k1(void)
{
int idx; // Registers:
float data; // 16Kreg per
float res; // multipro.
// Compute data idx of the thread
idx = threadIdx.x +
blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X;
// If the elt indexed exists:
if (idx < Nd) {
// Read data from the global mem
data = InGPU[idx];
// Compute result
res = (data + 1.0f)*data …;
// Write result in the global mem
OutGPU[idx] = res;
}
}
Kernel utilisant la mémoire globale et des registres
Une barre de threads par bloc, et une barre de blocs par grille (un choix).
Un thread traite une seule donnée.
Hyp : Nd ≠ k. BLOCK_SIZE_X
Db = {BLOCK_SIZE_X,1,1}
if (Nd%BLOCK_SIZE_X == 0)
Dg = {Nd/BLOCK_SIZE_X,1,1}
else
Dg = {Nd/BLOCK_SIZE_X + 1,1,1}
Protection classique :
  Les threads « en trop » ne font rien…
Pavage classique

## Slide 57: Architecture des GPU et principes de base de CUDA 5 – Respect de la « coalescence »
Thread lisant 1 donnée sur tableau 1D
Thread lisant 1 colonne sur tableau 2D
Thread lisant 1 ligne sur tableau 2D
Thread lisant n données sur tableau 1D
Sensibilité de la coalescence
Règles de développement

## Slide 58: Respect de la coalescence Thread lisant 1 donnée sur tableau 1D
Décodeur Inst.
0
1
31
1 warp
int idx = blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X +
threadIdx.x;
float data = Tab[idx];
….
@ k.32.4Bytes
@ (k.32+31).4Bytes
32 data accédées en parallèle
(1 chargeur)
Conditions :
Accès mémoire contigus
Démarrage à une adresse multiple de 32 mots mémoire
Exemple 1D coalescent :
Code de chaque thread

## Slide 59: Respect de la coalescence Thread lisant 1 donnée sur tableau 1D
Décodeur Inst.
0
1
31
1 warp
int idx = blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X +
threadIdx.x;
float data = Tab[idx];
….
@ k.32.4Bytes
@ (k.32+31).4Bytes
Temps d’un accès en mémoire globale
32 data accédées en parallèle
(1 chargeur)
Exemple 1D coalescent :
Coalescence parfaite !
1 warp
Conditions :
Accès mémoire contigus
Démarrage à une adresse multiple de 32 mots mémoire
Code de chaque thread

## Slide 60: Respect de la coalescence Thread lisant 1 colonne sur tableau 2D
Décodeur Inst.
0
1
31
1 warp
int idx = blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X +
threadIdx.x;
for (int n = 0; n < N; n++) {
float data = Tab[n][idx];
….
}
n = 0 :
Exemple 2D coalescent :
1 warp
Chaque thread lit une colonne
Conditions :
Accès mémoire contigus
Démarrage à une adresse multiple de 32 mots mémoire
@ k.32.4Bytes
@ (k.32+31).4Bytes
Code de chaque thread

## Slide 61: Respect de la coalescence Thread lisant 1 colonne sur tableau 2D
Décodeur Inst.
0
1
31
1 warp
int idx = blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X +
threadIdx.x;
for (int n = 0; n < N; n++) {
float data = Tab[n][idx];
….
}
Exemple 2D coalescent :
1 warp
Chaque thread lit une colonne
Conditions :
Accès mémoire contigus
Démarrage à une adresse multiple de 32 mots mémoire
n = 0 :
32 accès en parallèle
@ k.32.4Bytes
@ (k.32+31).4Bytes
Code de chaque thread

## Slide 62: Respect de la coalescence Thread lisant 1 colonne sur tableau 2D
Décodeur Inst.
0
1
31
1 warp
int idx = blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X +
threadIdx.x;
for (int n = 0; n < N; n++) {
float data = Tab[n][idx];
….
}
Exemple 2D coalescent :
1 warp
Chaque thread lit une colonne
Conditions :
Accès mémoire contigus
Démarrage à une adresse multiple de 32 mots mémoire
n = 0 : 32 accès en parallèle
n = 1 :
@ k.32.4Bytes
@ (k.32+31).4Bytes
Code de chaque thread

## Slide 63: Respect de la coalescence Thread lisant 1 colonne sur tableau 2D
Décodeur Inst.
0
1
31
1 warp
int idx = blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X +
threadIdx.x;
for (int n = 0; n < N; n++) {
float data = Tab[n][idx];
….
}
Exemple 2D coalescent :
1 warp
Chaque thread lit une colonne
Conditions :
Accès mémoire contigus
Démarrage à une adresse multiple de 32 mots mémoire
n = 0 : 32 accès en parallèle
n = 1 :
Coalescence parfaite !
@ k.32.4Bytes
@ (k.32+31).4Bytes
32 accès en parallèle
Code de chaque thread

## Slide 64: Respect de la coalescence Thread lisant 1 colonne sur tableau 2D
Décodeur Inst.
0
1
31
1 warp
int idx = blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X +
threadIdx.x;
for (int n = 0; n < N; n++) {
float data = Tab[idx][n];
….
}
n = 0 : ….
Exemple 2D non coalescent :
1 warp
Chaque thread lit une ligne
Hypothèse (peu importante) :
Démarrage à une adresse multiple de 32 mots mémoire
@ k.32.4Bytes
Code de chaque thread

## Slide 65: Respect de la coalescence Thread lisant 1 ligne sur tableau 2D
Décodeur Inst.
0
1
31
1 warp
int idx = blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X +
threadIdx.x;
for (int n = 0; n < N; n++) {
float data = Tab[idx][n];
….
}
n = 0 : ….
Exemple 2D non coalescent :
1 warp
Chaque thread lit une ligne
Hypothèse (peu importante) :
Démarrage à une adresse multiple de 32 mots mémoire
@ k.32.4Bytes
Code de chaque thread

## Slide 66: Respect de la coalescence Thread lisant 1 ligne sur tableau 2D
Décodeur Inst.
0
1
31
1 warp
int idx = blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X +
threadIdx.x;
for (int n = 0; n < N; n++) {
float data = Tab[idx][n];
….
}
n = 0 : ….
Exemple 2D non coalescent :
1 warp
Chaque thread lit une ligne
Hypothèse (peu importante) :
Démarrage à une adresse multiple de 32 mots mémoire
@ k.32.4Bytes
Code de chaque thread

## Slide 67: Respect de la coalescence Thread lisant 1 ligne sur tableau 2D
Décodeur Inst.
0
1
31
1 warp
int idx = blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X +
threadIdx.x;
for (int n = 0; n < N; n++) {
float data = Tab[idx][n];
….
}
n = 0 : ….
Exemple 2D non coalescent :
1 warp
Chaque thread lit une ligne
Hypothèse (peu importante) :
Démarrage à une adresse multiple de 32 mots mémoire
@ k.32.4Bytes
Code de chaque thread

## Slide 68: Respect de la coalescence Thread lisant 1 ligne sur tableau 2D
Décodeur Inst.
0
1
31
1 warp
int idx = blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X +
threadIdx.x;
for (int n = 0; n < N; n++) {
float data = Tab[idx][n];
….
}
n = 0 : 32 accès en séquentiel !!
Exemple 2D non coalescent :
1 warp
Chaque thread lit une ligne
Hypothèse (peu importante) :
Démarrage à une adresse multiple de 32 mots mémoire
Aucune coalescence !
@ k.32.4Bytes
Code de chaque thread

## Slide 69: Respect de la coalescence Thread lisant n données sur tableau 1D
Modèle d’exécution SIMT
Un warp suit un modèle d’exécution SIMD
UN décodeur d’instruction
Chaque thread hardware (ou ALU) fait la même chose que les autres en même temps, ou bien ne fait rien
Un bloc (de warps) de threads suit un modèle SIMT (NVIDIA)
Les threads sont synchronisés par warps
Les warps ne sont pas synchronisés
Le bloc se termine quand tous les warps sont terminés
Parfois il est plus simple de raisonner sur le bloc (en SIMT) plutôt que sur les warps (SIMD) pour concevoir un code coalescent

## Slide 70: Respect de la coalescence Thread lisant n données sur tableau 1D
Kernel utilisant la mémoire globale et des registres
Une barre de threads par bloc, et une barre de blocs par grille (un choix)
Un thread réalise n calculs séparés en traitant n données.
__global__ void f1(void)
{
int offset = 0; // Registers
float data = 0.0f, res = 0.0f;
// Compute intitial data idx of the thread
offset = threadIdx.x + blockIdx.x*(BLOCK_SIZE_X*n);
// Loop with contiguous accesses to data tables
for(int i = offset;
i < offset + BLOCK_SIZE_X*n;
i += BLOCK_SIZE_X) {
// - Read one value from the global memory
data = InGPU[i];
// - Compute one result
res = (data + 1.0f)*data …;
// - Write one result in the global memory
OutGPU[i] = res;
}
}
Db = {BLOCK_SIZE_X,1,1}
Dg = {Nd/(BLOCK_SIZE_X*n),1,1}
Hyp : Nd = k*(BLOCK_SIZE_X*n)
Stratégie d’accès alignés aux données


## Slide 71: Respect de la coalescence Thread lisant n données sur tableau 1D
BLOCK_SIZE_X threads
Tableau de Nd éléments
Step 1:
  BLOCK_SIZE_X accès contigus, et synchronisés par warp
  1 warp : modèle Single Instruction Multiple Data
  1 bloc : modèle SIMT
Accès contigus aux données depuis un bloc 1D de threads :
Mémoire globale du GPU
Un
multiprocesseur SIMT

## Slide 72: Respect de la coalescence Thread lisant n données sur tableau 1D
BLOCK_SIZE_X threads
Tableau de Nd éléments
Accès contigus aux données depuis un bloc 1D de threads :
Mémoire globale du GPU
Un
multiprocesseur SIMT
Step 2:
  BLOCK_SIZE_X accès contigus, et synchronisés par warp
  1 warp : modèle Single Instruction Multiple Data
  1 bloc : modèle SIMT

## Slide 73: Respect de la coalescence Thread lisant n données sur tableau 1D
BLOCK_SIZE_X threads
Tableau de Nd éléments
Accès contigus aux données depuis un bloc 1D de threads :
Mémoire globale du GPU
Un
multiprocesseur SIMT
Step 3:
  BLOCK_SIZE_X accès contigus, synchro par warp
  1 warp : modèle Single Instruction Multiple Data
  1 bloc : modèle SIMT
BLOCK_SIZE_X * n elts

## Slide 74: Respect de la coalescence Thread lisant n données sur tableau 1D
BLOCK_SIZE_X threads
Tableau de Nd éléments
Accès contigus aux données depuis un bloc 1D de threads :
Mémoire globale du GPU
Un
multiprocesseur SIMT
+ BLOCK_SIZE_X
+ BLOCK_SIZE_X
 Pour que le bloc de threads synchronisés fasse des accès contigus en mémoire, il faut que chaque thread fasse des accès non contigus !!
offset = threadIdx.x +
blockIdx.x*(BLOCK_SIZE_X*n);
for(int i = offset;
i < offset + n*BLOCK_SIZE_X;
i += BLOCK_SIZE_X) {
data = InGPU[i];
res = (data + 1.0f)*data …;
OutGPU[i] = res;
}

## Slide 75: Respect de la coalescence Thread lisant n données sur tableau 1D
BLOCK_SIZE_X threads
Tableau de Nd éléments
Accès contigus aux données depuis un bloc 1D de threads :
Mémoire globale du GPU
Un
multiprocesseur SIMT
Mécanisme similaire à celui d’un CPU et de ses accès mémoires à travers son cache… …mais une boucle invisible est faite par des threads synchronisés.
+ BLOCK_SIZE_X
+ BLOCK_SIZE_X
offset = threadIdx.x +
blockIdx.x*(BLOCK_SIZE_X*n);
for(int i = offset;
i < offset + n*BLOCK_SIZE_X;
i += BLOCK_SIZE_X) {
data = InGPU[i];
res = (data + 1.0f)*data …;
OutGPU[i] = res;
}

## Slide 76: Respect de la coalescence Thread lisant n données sur tableau 1D
BLOCK_SIZE_X threads
Tableau de Nd éléments
Accès contigus aux données depuis un bloc 1D de threads :
Mémoire globale du GPU
Un
multiprocesseur SIMT
 Mécanisme très similaire à celui des unités vectorielles (AVX) d’un CPU
+ BLOCK_SIZE_X
+ BLOCK_SIZE_X
offset = threadIdx.x +
blockIdx.x*(BLOCK_SIZE_X*n);
for(int i = offset;
i < offset + n*BLOCK_SIZE_X;
i += BLOCK_SIZE_X) {
data = InGPU[i];
res = (data + 1.0f)*data …;
OutGPU[i] = res;
}

## Slide 77: Respect de la coalescence Thread lisant n données sur tableau 1D
__global__ void f1(void)
{
int offset = 0; // Registers
float data = 0f, res = 0f;
// Compute intitial data idx of the thread
offset = threadIdx.x + blockIdx.x*(BLOCK_SIZE_X*n);
// Loop with contiguous accesses to data tables
for(int i = offset;
i < offset + BLOCK_SIZE_X*n && i < Nd;
i += BLOCK_SIZE_X) {
// - Read one value from the global memory
data = InGPU[i];
// - Compute one result
res = (data + 1.0f)*data …;
// - Write one result in the global memory
OutGPU[i] = res;
}
}
Kernel utilisant la mémoire globale et des registres
Db = {BLOCK_SIZE_X,1,1}
if (Nd%(BLOCK_SIZE_X*n) == 0)
Dg = {Nd/(BLOCK_SIZE_X*n),1,1}
else
Dg = {Nd/(BLOCK_SIZE_X*n) + 1,1,1}
Hyp : Nd ≠ k*(BLOCK_SIZE_X*n)
Une barre de threads par bloc, et une barre de blocs par grille (un choix)
Un thread réalise n calculs séparés en traitant n données.

## Slide 78: Respect de la coalescence Sensibilité de la coalescence
Principes complets de la coalescence :
  Les threads sont activés par « warp » de 32 consécutifs dans la dimension « x » de leur 3D-bloc
  Ils doivent accéder à des données consécutives en mémoire
  Le premier thread doit accéder à une donnée alignée avec un multiple de 32 mots mémoires de 4 octets.
  Le warp récupère alors ses 32 données de 4 octets en « une fois »
  Il récupère 128 octets en parfaite coalescence
Adresse de départ (ex : 128)
alignée avec 32x4 octets
Lecture de 32x4 = 128 octets
consécutifs en une fois
Un tableau
de ‘float’
Un ‘warp’
(32 threads)

## Slide 79: Respect de la coalescence Sensibilité de la coalescence
Impact du « désalignement » :
  Hypothèse : les 32 threads d’un warp accèdent à 32 données
  consécutive, MAIS la première adresse n’est pas un multiple
  de 32x4o = 128o….
  Alors il y aura lecture de DEUX segments de 128 octets (au lieu d’un)
Accès à 2 segments de 128 octets
 2 temps d’accès
Un tableau
de ‘float’
Un ‘warp’
(32 threads)

## Slide 80: Respect de la coalescence Sensibilité de la coalescence
Impact du « stride » (> 1) :
  Stride de 2 : le thread i accède à Tab[offset+ (2*i)]
  Rmq : on suppose le point de départ aligné (offset = k x 128)
Un ‘warp’
(32 threads)
Un tableau
de ‘float’
On accède à 2 segments de 128 octets
 2 temps d’accès
1 segment de 128o
1 segment de 128o

## Slide 81: Respect de la coalescence Sensibilité de la coalescence
Impact du « stride » (> 1) :
  Dégradation de bande-passante applicative observée par NVIDIA
Un stride dans les accès à la mémoire globale se paie très vite très fort

## Slide 82
Mise en place de la coalescence :
  La coalescence reste le premier « souci » du développement en CUDA
  Les caches améliorent les performances mais ne masquent pas les
  défauts de coalescences
  Il faut soigner la coalescence dès la conception de l’algorithme
  Il faut concevoir un ensemble ‘stockage des données et accès’ qui
  vérifie la coalescence
  Utiliser la ‘shared memory’ peut aider (voir plus loin), car on écrit un
  algorithme de cache dédié au problème.
Respect de la coalescence Règles de développement

## Slide 83
Vérifier la coalescence lors de la conception :
  Démarche :
    Considérer deux threads successifs en X dans un warp
  (leur threadIdx.x sont des entiers successifs)
    Identifier leurs accès en mémoire globale
Respect de la coalescence Règles de développement
  Analyse :
    Si le second accède à la case suivante du premier lors de chaque accès, alors : très bonne coalescence
    Si les deux accèdent à la même case : acceptable
    (gaspillage de Bw mémoire, mais un seul accès mémoire)
    Si les 32 threads du warp accèdent globalement à des données situées dans le même segment de 32 mots mémoire : bonne coalescence (supportée par les GPU modernes)
    Sinon … revoir les structures de données et les codes de calculs pour améliorer la coalescence.

## Slide 84: Architecture des GPU et principes de base de CUDA 6 – Limitation de la « divergence »
Kernel traitant 1 donnée par thread
Kernel traitant n données par thread
Principes d’accès coalescent aux données

## Slide 85: Limitation de la divergence Exécution d’un « if…then…else »
Les divergences sont sources de ralentissement sur les archi. SIMD :
  Ex : if (x < 10) then {….} else {…}
  Exécution dans un warp :
    Tous les threads testent la condition(x < 10)
    Tous les threads qui doivent exécuter le then le font en parallèle
    Tous les threads qui doivent exécuter le else le font en parallèle
  Temps d’exécution :
    Si tous les threads exécutent le then :
    T(condition) + T(then)
    Si tous les threads exécutent le else :
    T(condition) + T(else)
    Sinon au moins un then et au moins un else sont exécutés :
    T(condition) + T(then) + T(else)

## Slide 86: Limitation de la divergence Exécution d’un « if…then…else »
Divergence très couteuse :
if (threadIdx.x % 2 == 0)
{…}
else
{…}
Chaque warp exécutera le then puis le else
  exécution lente
  sur tout le bloc !
Divergence moins couteuse :
if (threadIdx.x < s)
{…}
else
{…}
En 1D un seul warp exécutera le then puis le else :
0
BLOCK
WARP
s
then
else
exécution lente dans un seul warp

## Slide 87: Limitation de la divergence Exécution d’un « if…then…else »
Divergence très couteuse :
if (threadIdx.x % 2 == 0)
{…}
else
{…}
Chaque warp exécutera le then puis le else
  exécution lente
  sur tout le bloc !
Divergence moins couteuse :
if (threadIdx.x < s)
{…}
else
{…}
En 2D une seule colonne de warps exécutera le then puis le else :
0
BLOCK
WARPs
s
then
else
exécution lente dans une seule colonne de warps

## Slide 88: Architecture des GPU et principes de base de CUDA 7 – Démarche de développement
Développer Step-by-Step
Optimisation par templates C++
Pb d’égalité des résultats CPU/GPU
Précision vs Vitesse des calculs

## Slide 89: Démarche et contraintes de développement Développement pas à pas
Développer et tester step by step !
  Certaines erreurs ne sont pas détectées à la compilation.
  Certains messages d’erreurs à l’exécution sont approximatifs.
  Certaines erreurs d’exécution sont « fatales » au driver et peuvent
  mener à rebooter le PC (très rare)
  Il existe des debugers sous Windows, mais le debug sur GPU reste
  complexe
  Certaines erreurs ne provoque pas d’arrêt du programme, seulement
  des résultats « légèrement » faux !
  Développer, tester et valider successivement chaque kernel.
  Comparer les résultats sur GPU et sur CPU pour valider les kernels.
  En général, on ne peut pas développer un code GPU sans disposer ou développer le code CPU correspondant (pour comparer les résultats)

## Slide 90: Démarche et contraintes de développement Optimisation par templates C++
On peut écrire des « template kernels » :
template < int size >
__global__ void fk(...) {
if (size > 512) {…}
if (size > 256) {…}
…
}
fk<SIZE><<<Dg,Db>>>(…)
Le compilateur élimine les lignes de code inutiles.
Permet de spécialiser à la compilation un kernel générique, et de gagner en efficacité
Exécution du kernel :

## Slide 91: Démarche et contraintes de développement Pb d’égalité des résultats CPU/GPU
Calculs en simple et double précision sur CPU et GPU :
  Les double sont disponibles et bien supportés
  La norme IEEE754 est respectée par les GPU
  Mais selon l’ordre des opérations les résultats peuvent varier (classique)
  Donc des calculs parallèles suivis de réductions peuvent différer sur
  GPU et sur CPU
  …difficile de savoir si on est face à une erreur de développement ou à une simple conséquence du parallélisme !
  Les calculs en simple précision (float) mènent rapidement à des écarts selon l’ordre des opérations
   Les calculs parallèles en float sur CPU et GPU divergent rapidement !

## Slide 92: Démarche et contraintes de développement Précision vs Vitesse des calculs
Calculs en float
  Si on veut se limiter à des float alors préciser aussi que les constantes sont des float : x = y*4.0f
Calculs en float avec précision limitée
  On peut positionner certains flags de compilation pour profiter de la vitesse de traitement des float avec une précision limitée
  Compilation avec : --ftz=true --prec-sqrt=false
  --prec-div=false --fmad=true
  On peut aussi forcer globalement l’utilisation de la bibliothèque « fast math » pour accélérer les calculs si la précision n’est pas critique :
  Compilation avec --use_fast_math

## Slide 93
TP CUDA 1
Architecture des GPU et principes de base de CUDA

## Slide 94: TP CUDA 1 : global memory & registers
Blocs 1D de threads (kernel k0)
MatrixSide = k.BlockSize_x
B
C
Sous-matrice calculée par un bloc 1D de threads
Pavage 1D de
la matrice C
A
Implanter des accès coalescent à la mémoire globale

## Slide 95: TP CUDA 1 : global memory & registers
Blocs 1D de threads (kernel k0)
MatrixSide ≠ k.BlockSize_x
B
A
C
Sous-matrice calculée par un bloc 1D de threads
Pavage 1D de
la matrice C
Implanter des accès coalescent à la mémoire globale

## Slide 96: TP CUDA 1 : global memory & registers
Blocs 2D de threads (kernel k1)
MatrixSide = k1.BlockSize_x
= k2.BlockSize_y
B
A
C
Implanter des accès coalescent à la mémoire globale
Sous-matrice calculée par un bloc 2D de threads
Pavage 2D de
la matrice C

## Slide 97: TP CUDA 1 : global memory & registers
Blocs 2D de threads (kernel k1)
MatrixSide ≠ k1.BlockSize_x
≠ k2.BlockSize_y
B
A
C
Implanter des accès coalescent à la mémoire globale
Sous-matrice calculée par un bloc 2D de threads
Pavage 2D de
la matrice C

## Slide 98
Architecture des GPU et principes de base de CUDA
Fin