## Slide 1: Mineure HPC-SBD Programmation CUDA optimisée
Stéphane Vialle
Stephane.Vialle@centralesupelec.fr
http://www.metz.supelec.fr/~vialle

## Slide 2: Programmation CUDA optimisée
6 – Prog. CUDA synchrone avec la shared memory
7 – Transfert rapide entre mémoires CPU et GPU
8 – Réduction optmisée (cumul d’optimisations)
9 – Parallélisme dynamique sur GPU
10 – Parallélisation simultanée sur CPUs et GPUs
11 – Premier bilan de la programmation CUDA

## Slide 3: Programmation CUDA optimisée 6 – Prog. CUDA synchrone avec la shared memory
Principes de la shared memory
Syntaxe d’utilisation de la shm
Moyenne glissante & blocs juxtaposés
Moyenne glissante & blocs chevauchants

## Slide 4: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 1 - Principe de la shared memory
Avantages des kernels utilisant la mémoire globale et la mémoire shared :
Motivations/Problèmes :
  besoin que les threads d’un bloc
  puissent partager des données
  besoin de plus de mémoire (rapide)
  que celle des registres,
Utiliser la shared memory de
chaque multiprocesseur.
InGPU[N];
OutGPU[N];
CPU
Assurer la coalescence
(en lecture et écriture)
Rmq : les accès à la shared memory ne sont pas soumis à la coalescence

## Slide 5: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 1 - Principe de la shared memory
Avantages des kernels utilisant la mémoire globale et la mémoire shared :
Motivations/Problèmes :
  besoin que les threads d’un bloc
  puissent partager des données
  besoin de plus de mémoire (rapide)
  que celle des registres,
Utiliser la shared memory de
chaque multiprocesseur.
InGPU[N];
OutGPU[N];
Shared memory d’un multiprocesseur :
  64KB/multiproc sur archi Pascal.
  2x48KB sur archi Turing
  (48KB par bloc)
  partagée par tous les threads du bloc,
  accès rapide sans contraintes
  (un peu plus lent que les registres)
  même technologie que le cache L1

## Slide 6: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 2 – Syntaxe d’utilisation de la shm
Kernel utilisant la mémoire shared … sans partager les données (!)
Calcul : res[i] = data[i]*data[i];
Objectif : accélérer les accès répétés à une même donnée,
et disposer de plus de mémoire qu’avec uniquement les registres.
Principe : les threads définissent des tables partagées,
mais différents thread accèdent à des cases différentes.
Hyp : Nd = k.BLOCK_SIZE_X
__global__ void f1(void)
{
int idx = 0;
// Collective definition of tables in the shared memory
__shared__ float data[BLOCK_SIZE_X];
__shared__ float res[BLOCK_SIZE_X];
// Compute data idx of the thread
idx = threadIdx.x + blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X;
// Read data from the global memory, store in the shared memory
data[threadIdx.x] = InGPU[idx];
// Compute result (just a computation example …)
res[threadIdx.x] = data[threadIdx.x]*data[threadIdx.x];
// Write result in the global memory
OutGPU[idx] = res[threadIdx.x];
}
Db = {BLOCK_SIZE_X,1,1}
Dg = {Nd/BLOCK_SIZE_X,1,1}
Le programmeur
« fait le cache » !
Les blocs sont juxtaposés

## Slide 7: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 3 – Moyenne glissante & blocs juxtaposés
Kernel utilisant la mémoire shared et partageant les données – v1
Calcul : if (i > 0 && i < Nd-1)
res[i] = data[i-1]/4+data[i]/2+data[i+1]/4;
Objectif : accélérer les accès répétés à une même donnée,
et ramener chaque donnée en shared memory (une seule fois)
Principe : table partagée, et accès à une même case par plusieurs threads
Hyp : Nd = k*BLOCK_SIZE_X
__global__ void f1(void)
{
int idx = 0;
// Collective definition of tables in the shared memory
__shared__ float data[BLOCK_SIZE_X];
__shared__ float res[BLOCK_SIZE_X];
// Compute data idx of the thread, read one element and sync.
idx = threadIdx.x + blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X;
data[threadIdx.x] = InGPU[idx];
__syncthreads(); // REQUIRED !!
………
Db = {BLOCK_SIZE_X,1,1}
Dg = {Nd/(BLOCK_SIZE_X),1,1}
Les blocs sont juxtaposés
Chaque thread du bloc a fini de charger une donnée en shm

## Slide 8: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 3 – Moyenne glissante & blocs juxtaposés
Objectif : accélérer les accès répétés à une même donnée,
et ramener chaque donnée en shared memory (une seule fois)
InGPU
Shm x
Shm y
OutGPU
Calculs
Bloc y
Calculs
Bloc x
Mise en
cache
Kernel utilisant la mémoire shared et partageant les données – v1

## Slide 9: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 3 – Moyenne glissante & blocs juxtaposés
Objectif : accélérer les accès répétés à une même donnée,
et ramener chaque donnée en shared memory (une seule fois)
InGPU
Shm x
Shm y
OutGPU
Calculs
Bloc y
Calculs
Bloc x
Mise en
cache
Kernel utilisant la mémoire shared et partageant les données – v1

## Slide 10: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 3 – Moyenne glissante & blocs juxtaposés
Kernel utilisant la mémoire shared et partageant les données – v1
Principe : table partagée, et accès à une même case par plusieurs threads
Hyp : Nd = k*BLOCK_SIZE_X
… …
if (idx > 0 && idx < Nd-1) {
// Compute the left and right values
float left, right;
if (threadIdx.x == 0)
left = InGPU[idx-1];
else
left = data[threadIdx.x-1];
if (threadIdx.x == BLOCK_SIZE_X-1)
right = InGPU[idx+1];
else
right= data[threadIdx.x+1];
// Compute result
res[threadIdx.x] = left*0.25f + data[threadIdx.x]*0.5f +
right*0.25f;
// Write result in the global memory
OutGPU[idx] = res[threadIdx.x];
}
}
Db = {BLOCK_SIZE_X,1,1}
Dg = {Nd/(BLOCK_SIZE_X),1,1}
Les blocs sont juxtaposés
On exploite les
données en shm
Accès à des données non chargées dans la shm par les threads du bloc

## Slide 11: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 3 – Moyenne glissante & blocs juxtaposés
Kernel utilisant la mémoire shared et partageant les données – v2
__global__ void f1(void)
{
int idx = 0;
// Collective definition of tables in the shared memory
__shared__ float data[BLOCK_SIZE_X];
__shared__ float res[BLOCK_SIZE_X];
// Compute data idx of the thread, read one element and sync.
idx = threadIdx.x + blockIdx.x*BLOCK_SIZE_X;
if (idx < Nd) {
data[threadIdx.x] = InGPU[idx];
}
__syncthreads(); // REQUIRED !!
………
Les blocs sont juxtaposés
mais le dernier bloc déborde
Db = {BLOCK_SIZE_X,1,1}
Dg = {Nd/(BLOCK_SIZE_X)+
(Nd%BLOCK_SIZE_X ? 1 : 0),1,1}
Objectif : ne ramener chaque donnée qu’une seule fois en local
Principe : tables partagées, et accès aux même cases
Hyp : Nd ≠ k*BLOCK_SIZE_X

## Slide 12: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 3 – Moyenne glissante & blocs juxtaposés
Kernel utilisant la mémoire shared et partageant les données – v2
Objectif : ne ramener chaque donnée qu’une seule fois en local
Principe : tables partagées, et accès aux même cases
Hyp : Nd ≠ k*BLOCK_SIZE_X
………
if (idx > 0 && idx < Nd-1 /* && idx < Nd */) {
// Compute the left and right values
float left, right;
if (threadIdx.x == 0)
left = InGPU[idx-1];
else
left = data[threadIdx.x-1];
if (threadIdx.x == BLOCK_SIZE_X-1)
right = InGPU[idx+1];
else
right = data[threadIdx.x+1];
// Compute result
res[threadIdx.x] = left*0.25f + data[threadIdx.x]*0.5f +
right*0.25f;
// Write result in the global memory
OutGPU[idx] = res[threadIdx.x];
}
}
Les blocs sont juxtaposés
mais le dernier bloc déborde
Db = {BLOCK_SIZE_X,1,1}
Dg = {Nd/(BLOCK_SIZE_X)+
(Nd%BLOCK_SIZE_X ? 1 : 0),1,1}

## Slide 13: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 4 - Shm partagée et blocs chevauchants
Kernel utilisant la mémoire shared et partageant les données – v3
__global__ void f1(void)
{
……
if (…) {
// Compute result (another computation example…)
res[threadIdx.x] = data[threadIdx.x-1]*0.25f +
data[threadIdx.x]*0.5f +
data[threadIdx.x+1]*0.25f;
// Write result in the global memory
OutGPU[idx] = res[threadIdx.x];
}
}
 Des blocs juxtaposés ne suffisent plus
Objectif : toutes les données cachées en shared memory.
Pouvoir écrire le code suivant :

## Slide 14: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 4 - Shm partagée et blocs chevauchants
Kernel utilisant la mémoire shared et partageant les données – v3
Objectif : toutes les données cachées en shared memory.
InGPU
Shm x
Shm z
Shm y
OutGPU
Calculs
Bloc y
Calculs
Bloc x
Calculs
Bloc z
Mise en
cache
Ce que l’on veut au final

## Slide 15: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 4 - Shm partagée et blocs chevauchants
Kernel utilisant la mémoire shared et partageant les données – v3
Objectif : toutes les données cachées en shared memory.
InGPU
Shm x
Shm z
Shm y
OutGPU
Calculs
Bloc y
Calculs
Bloc x
Calculs
Bloc z
Mise en
cache

## Slide 16: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 4 - Shm partagée et blocs chevauchants
Kernel utilisant la mémoire shared et partageant les données – v3
Objectif : toutes les données cachées en shared memory.
InGPU
Shm x
Shm z
Shm y
OutGPU
Données lues et cachées 2 fois (dans 2 shared memories différentes)
Calculs
Bloc y
Calculs
Bloc x
Calculs
Bloc z
Mise en
cache

## Slide 17: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 4 - Shm partagée et blocs chevauchants
Kernel utilisant la mémoire shared et partageant les données – v3
Objectif : toutes les données cachées en shared memory.
InGPU
Shm x
Shm z
Shm y
Les blocs se chevauchent de 2 cases pour la lecture de InGPU
Les blocs sont juxtaposés pour l’écriture dans OutGPU
Calculs
Bloc y
Calculs
Bloc x
Calculs
Bloc z
OutGPU
Mise en
cache

## Slide 18: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 4 - Shm partagée et blocs chevauchants
Kernel utilisant la mémoire shared et partageant les données – v3
Objectif : toutes les données cachées en shared memory.
InGPU
Shm x
Shm z
Shm y
Calculs
Bloc y
Calculs
Bloc x
Calculs
Bloc z
Certains threads participeront à la « mise en cache » mais pas aux calculs
OutGPU
Mise en
cache

## Slide 19: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 4 - Shm partagée et blocs chevauchants
Kernel utilisant la mémoire shared et partageant les données – v3
Objectif : toutes les données des calculs d’un bloc cachées en shm
InGPU
Shm x
Shm z
Shm y
BLOCK_SIZE_X - 2
BLOCK_SIZE_X
OutGPU
Calculs
Bloc y
Calculs
Bloc x
Calculs
Bloc z
Nbr de blocs : (Nd-2) / (BSX-2)
Mise en
cache

## Slide 20: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 4 - Shm partagée et blocs chevauchants
Kernel utilisant la mémoire shared et partageant les données – v3
__global__ void f1(void)
{
int idx = 0;
// Collective definition of tables in the shared memory
__shared__ float data[BLOCK_SIZE_X];
__shared__ float res[BLOCK_SIZE_X];
// Compute data idx of the thread, read one element and sync.
idx = threadIdx.x + blockIdx.x*(BLOCK_SIZE_X-2);
data[threadIdx.x] = InGPU[idx];
__syncthreads(); // REQUIRED !!
if (threadIdx.x > 0 && threadIdx.x < BLOCK_SIZE_X-1
/* && idx > 0 && idx < Nd-1 */) {
// Compute result (another computation example…)
res[threadIdx.x] = data[threadIdx.x-1]*0.25f +
data[threadIdx.x]*0.5f +
data[threadIdx.x+1]*0.25f;
// Write result in the global memory
OutGPU[idx] = res[threadIdx.x];
}
}
Db = {BLOCK_SIZE_X,1,1}
Dg = {(Nd-2)/(BLOCK_SIZE_X-2),1,1}
Les blocs doivent se chevaucher
Objectif : toutes les données cachées en shared memory
Principe : table partagée, et accès aux même cases depuis plusieurs threads
Hyp : Nd-2 = k*(BLOCK_SIZE_X - 2)

## Slide 21: Prog. CUDA synchrone avec la shared memory 4 - Shm partagée et blocs chevauchants
Kernel utilisant la mémoire shared et partageant les données – v4
Objectif : toutes les données cachées en shared memory
Principe : table partagée, et accès aux même cases depuis plusieurs threads
Hyp : Nd-2 ≠ k*(BLOCK_SIZE_X - 2)
__global__ void f1(void)
{
int idx = 0;
// Collective definition of tables in the shared memory
__shared__ float data[BLOCK_SIZE_X];
__shared__ float res[BLOCK_SIZE_X];
// Compute data idx of the thread, read one element and sync.
idx = threadIdx.x + blockIdx.x*(BLOCK_SIZE_X-2);
if (idx < Nd) {data[threadIdx.x] = InGPU[idx];}
__syncthreads(); // REQUIRED !!
if (threadIdx.x > 0 && threadIdx.x < BLOCK_SIZE_X-1
/* && idx > 0 */ && idx < Nd-1) {
// Compute result (another computation example…)
res[threadIdx.x] = data[threadIdx.x-1]*0.25f +
data[threadIdx.x]*0.5f +
data[threadIdx.x+1]*0.25f;
// Write result in the global memory
OutGPU[idx] = res[threadIdx.x];
}
}
Db = {BLOCK_SIZE_X,1,1}
Dg = {(Nd-2)/(BLOCK_SIZE_X-2)+
((Nd-2)%(BLOCK_SIZE_X-2)?1:0),1,1}
Les blocs doivent se
chevaucher, et le dernier déborde

## Slide 22
Prog. CUDA synchrone avec la shared memory
TP CUDA 2

## Slide 23: TP CUDA 2 : shared memory
Shared
memory
Step 0.a
B
A
C
Chargement de sous-matrices dans la shared memory.
Accès coalescents à la mémoire globale.
Sous-matrice calculée par un bloc de threads
Blocs 2D de threads (kernel k3)
MatrixSide = k.BlockSize_xy

## Slide 24: TP CUDA 2 : shared memory
Shared
memory
B
A
C
Sous-produit de matrices, dans la shared memory
Step 0.b
Blocs 2D de threads (kernel k3)
MatrixSide = k.BlockSize_xy

## Slide 25: TP CUDA 2 : shared memory
Shared
memory
B
A
C
Chargement de sous-matrices dans la shared memory.
Accès coalescents à la mémoire globale.
Step 1.a
Blocs 2D de threads (kernel k3)
MatrixSide = k.BlockSize_xy

## Slide 26: TP CUDA 2 : shared memory
Shared
memory
B
A
C
Accumulation d’un sous-produit de matrices, dans la shared memory
Step 1.b
Blocs 2D de threads (kernel k3)
MatrixSide = k.BlockSize_xy

## Slide 27: TP CUDA 2 : shared memory
Shared
memory
B
A
C
Renvoie de la sous-matrice résultat dans la mémoire globale.
Accès coalescent à la mémoire globale.
Sous-matrice calculée par un bloc de threads
Last op.
Blocs 2D de threads (kernel k3)
MatrixSide = k.BlockSize_xy

## Slide 28: TP CUDA 2 : shared memory
Shared
memory
B
A
C
Les threads ne partagent pas leurs résultats (Cij)
 Inutile de les stocker en shared memory
Sous-matrice calculée par un bloc de threads
Avec des registres pour stocker les résultats intermédiaires
Blocs 2D de threads (kernel k3)
MatrixSide = k.BlockSize_xy

## Slide 29: TP CUDA 2 : shared memory
Implantation kernel k3 :
Implantation (presque) simple si :
Matrices carrées de : SIZE × SIZE
Blocs carrés de : BSXY × BSXY
SIZE = q × BSXY (pavage exact du problème par les blocs)
Reset d’une sous-matrice de résultats en shared memory
SIZE/BSXY steps :
  Step x.a : monter sous-matrices A et B en shared memory
  Barrière de synchronisation entre threads du bloc
  Step x.b : faire un sous-produit de matrices en shared memory
  Barrière de synchronisation entre threads du bloc
Retour de la sous-matrice de résultat en mémoire globale
Algorithme :

## Slide 30: TP CUDA 2 : shared memory
Blocs 2D de threads (kernel k4)
MatrixSide ≠ k.BlockSize_xy
B
A
C
Quand faut-il faire le cache ?
Quand faut-il faire les calculs ?

## Slide 31: Programmation CUDA optimisée 7 – Transfert rapide entre mémoires CPU et GPU
Allocation de mémoire CPU
Streaming

## Slide 32: Transfert rapide entre mémoires CPU et GPU 1 – Allocation de mémoire CPU pined
CPU
RAM
GPU
RAM
PCI Express
Mémoire paginée (standard – malloc(…))
Mémoire « pined » (ou « locked »)  transferts + rapides
Mémoire « mapped » dans l’espace CUDA du GPU
Mémoire « write – combined »
La mémoire paginée peut être envoyée sur disque, alors que la mémoire « pined » reste en RAM
La mémoire « pined » permettra des transferts plus rapides
mais bloquera de l’espace mémoire sur CPU
!

## Slide 33: Transfert rapide entre mémoires CPU et GPU 1 – Allocation de mémoire CPU pined
Allocation de mémoire « pined » (ou « locked »)
  On alloue de la mémoire « pined » sur le CPU :
    cudaMallocHost(AdrPtHost, size)
    ou bien
    cudaHostAlloc(AdrPtHost, size, cudaHostAllocDefault)
Convertion dynamique de mémoire paginée en mémoire « pined »
  On transforme en mémoire « pined » un zone mémoire standard :
  cudaHostRegister(PtHost, size, …)
  On la retransforme en mémoire standard :
    cudaHostUnregister(…)
  Facilite la récupération/transformation de legacy codes !

## Slide 34: Transfert rapide entre mémoires CPU et GPU 1 – Exploitation de mémoire CPU pined
3 exploitations possibles d’une zone mémoire CPU « pined » :
  Continuer à réaliser des transferts synchrones … mais plus rapides
    cudaMemcpy(PtDst, PtSrc, size, cudaMemcpyKind)
  Réaliser des transferts asynchrones (non bloquants) et réaliser une
  autre tâche en parallèle sur le CPU
    cudaMemcpyAsync(PtDst, PtSrc, size, cudaMemcpyKind,
stream = 0)
  Utiliser des « streams » pour exploiter au maximum le
  recouvrement des transferts et des calculs sur GPU… 

## Slide 35: Transfert rapide entre mémoires CPU et GPU 2 – Streaming
size = N*sizeof(float)/nStreams;
for (i = 0; i < nStreams; i++) {
offset = i * N/nStreams;
cudaMemcpyAsync(a_d + offset,
a_h + offset,
size, dir,
stream[i]);
}
for (i = 0; i < nStreams; i++) {
offset = i * N/nStreams;
kernel<<< {N/nThreads/nStreams,1,1},
{nThreads,1,1}, 0,
stream[i] >>>(a_d+offset);
}
cudaMemcpy(a_d, a_h, N*sizeof(float), dir);
kernel<<< N/nThreads, nThreads >>>(a_d);
t
t
16 streams sont
disponibles :
  cudaStreamCreate(…)
  cudaStreamDestroy(…)
  cudaStreamSynchronize
  …
CUDA C Best Practices Guide
Les ops. sur un même stream sont sérialisées
automatiquement

## Slide 36: Programmation CUDA optimisée 8 – Réduction optimisée (cumul d’optimisations)
Schéma de base de la réduction
Optimisation du schéma de réduction
Implantation coalescente et peu divergente
Implantation en shared memory
Déroulement auto-adapté
Optimisation SIMD
Implantation en Template C++
Bilan des optimisations

## Slide 37: Réduction optimisée 1 – Schéma de base de la réduction
Vecteur à
sommer
Somme finale
Une « réduction » contient du parallélisme…
… mais difficile à exploiter car :
  plus les calculs progressent et moins il y a de parallélisme,
  il y a bcp d’accès aux données et peu de calculs,
  et risque de divergence et de non-coalescence
Principe

## Slide 38: Réduction optimisée 2 – Optimisation du schéma de réduction
Données à réduire de + en + dispersées
     Accès mémoire de moins en moins « coalescents » !
Thread actifs de + en + dispersées
  Activations de « warps » très pauvres en threads actifs
Thread Id
Forte divergence, et pas de coalescence.
Très mauvaise stratégie sur GPU !

## Slide 39: Réduction optimisée 2 – Optimisation du schéma de réduction
Sous-ensembles de threads actifs « contiguës depuis le thread 0 ».
Mais données à réduire de + en + dispersées
     Accès mémoire toujours de moins en moins « coalescents » !
Thread Id
Divergence maîtrisée, mais pas de coalescence.
Mauvaise stratégie sur GPU !

## Slide 40: Réduction optimisée 2 – Optimisation du schéma de réduction
Thread Id
Sous-ensembles de threads actifs « contiguës depuis le thread 0 ».
Accès mémoires qui restent coalescents.
   Stratégie efficace sur GPU … … comment l’implanter ?
Pas de divergence et accès coalescents.
Bonne
stratégie sur GPU !

## Slide 41: Réduction optimisée 3 – Implant. coalescente et peu divergente
On garder actif un sous-ensemble [0;n] de threads
int idx = …;
// 1ère partie du kernel: tous les th actifs
A[idx] = …
// 2nd partie du kernel: la moitié des th actifs
if (idx%2 == 0) {
Res[idx] = A[idx] + A[idx+1];
}
if (idx%4 == 0) { // Puis le quart des th actifs
…………
}
…
int idx = …;
// 1ère partie du kernel: tous les th actifs
A[idx] = …
// 2nd partie du kernel: la moitié des th actifs
if (threadIdx.x < BLOCKSIZE_X/2) {
Res[idx] = A[idx] + A[idx + BLOCKSIZE_X/2];
}
if (threadIdx.x < BLOCKSIZE_X/4) …
Mauvais

## Slide 42: Réduction optimisée 3 – Implant. coalescente et peu divergente
On peut même terminer explicitement les threads inutiles
int idx = …;
// 1ère partie du kernel: tous les th actifs
A[idx] = …
// 2nd partie du kernel: la moitié des th actifs
if (threadIdx.x < BLOCKSIZE_X/2) {
Res[idx] = A[idx] + A[idx + BLOCKSIZE_X/2];
} else {
return;
}
// Puis le quart des th actifs
if (threadIdx.x < BLOCKSIZE_X/4) {
Res[idx] = A[idx] + A[idx + BLOCKSIZE_X/4];
} else {
return;
}
……
Moins de « warps » activés en 2nd partie de kernels
Moins d’accès en mémoire globale (hyp : accès coalescents par warp)

## Slide 43: Réduction optimisée 4 – Implantation en shared memory
__global__ void Reduce_kernel(float gtab[N], int l, float *AdrGRes)
{
__shared__ float buff[BLOCK_SIZE]; // BLOCK_SIZE must be a power of 2
int useful = BLOCK_SIZE; // Nb of useful threads
int idx = threadIdx.x + blockIdx.x*BLOCK_SIZE;
// Coalescent global memory reading (all threads are active)
if (idx < N)
buff[threadIdx.x] = gtab[idx]; // load global data
else
buff[threadIdx.x] = 0.0; // padding when necessary
__syncthreads(); // Required synchronization barrier
// Reduction loop
useful >>= 1; // Only half of threads are now useful
while (useful > 0) {
if (threadIdx.x < useful) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + useful];
else
return; // Useless threads terminate
useful >>= 1; // Half of threads won’t be useful at the next iter
__syncthreads();// Required synchronization barrier
}
// Accumulation in global memory by th 0 of the block
atomicAdd(AdrGRes,buff[0]); // expensive op: not the only solution
}

## Slide 44: Réduction optimisée 4 – Implantation en shared memory
__global__ void Reduce_kernel(float gtab[N], int l, float *AdrGRes)
{
__shared__ float buff[BLOCK_SIZE]; // BLOCK_SIZE must be a power of 2
int useful = BLOCK_SIZE; // Nb of useful threads
int idx = threadIdx.x + blockIdx.x*BLOCK_SIZE;
// Coalescent global memory reading (all threads are active)
if (idx < N)
buff[threadIdx.x] = gtab[idx]; // load global data
else
buff[threadIdx.x] = 0.0; // padding when necessary
// Reduction loop
useful >>= 1; // Only half of threads are now useful
while (useful > 0) {
__syncthreads();// Required synchronization barrier
if (threadIdx.x < useful) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + useful];
else
return; // Useless threads terminate
useful >>= 1; // Half of threads won’t be useful at the next iter
}
// Accumulation in global memory by th 0 of the block
atomicAdd(AdrGRes,buff[0]); // expensive op: not the only solution
}
Avec 1 barrière de synchro. de moins 

## Slide 45: Réduction optimisée 5 – Déroulement auto-adapté
Principe :
  Implanter un kernel sans limite de taille (générique) :
    BLOCK_SIZE_X = 1, 2, 4, 8, …512, 1024
  Mais ne compiler que les parties correspondant à sa taille
    Compiler le strict minimum d’instruction à exécuter
Solution :
  Dérouler la boucle de réduction
  Éliminer à la compilation les étapes inutiles

## Slide 46: Réduction optimisée 5 – Déroulement auto-adapté
__global__ void Reduce_kernel(float gtab[N], int l, float *AdrGRes)
{
__shared__ float buff[BLOCK_SIZE]; // BLOCK_SIZE must be a power of 2
int idx = threadIdx.x + blockIdx.x*BLOCK_SIZE;
// Coalescent global memory reading (all threads are active)
if (idx < N)
buff[threadIdx.x] = gtab[idx]; // load global data (coalescent)
else
buff[threadIdx.x] = 0.0; // padding when necessary
// Reduction loop
#if BLOCK_SIZE > 512
__syncthreads(); // Barrière de synchro NECESSAIRE
if (threadIdx.x < 512) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 512];
else
return; // Useless threads terminate
#endif
#if BLOCK_SIZE > 256
__syncthreads(); // Barrière de synchro NECESSAIRE
if (threadIdx.x < 256) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 256];
else
return; // Useless threads terminate
#endif

## Slide 47: Réduction optimisée 5 – Déroulement auto-adapté
#if BLOCK_SIZE > 128
__syncthreads(); // Barrière de synchro NECESSAIRE
if (threadIdx.x < 128) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 128];
else
return; // Useless threads terminate
#endif
#if BLOCK_SIZE > 64
__syncthreads(); // Barrière de synchro NECESSAIRE
if (threadIdx.x < 64) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 64];
else
return; // Useless threads terminate
#endif
#if BLOCK_SIZE > 32
__syncthreads(); // Barrière de synchro NECESSAIRE
if (threadIdx.x < 32) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 32];
else
return; // Useless threads terminate
#endif

## Slide 48: Réduction optimisée 5 – Déroulement auto-adapté
#if BLOCK_SIZE > 16
__syncthreads(); // Barrière de synchro NECESSAIRE
if (threadIdx.x < 16) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 16];
else
return; // Useless threads terminate
#endif
#if BLOCK_SIZE > 8
__syncthreads(); // Barrière de synchro NECESSAIRE
if (threadIdx.x < 8) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 8];
else
return; // Useless threads terminate
#endif
………
#if BLOCK_SIZE > 1
__syncthreads(); // Barrière de synchro NECESSAIRE
if (threadIdx.x < 1) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 1];
else
return; // Useless threads terminate
#endif
// Accumulation in global memory by th 0 (the only survivor !)
atomicAdd(AdrGRes,buff[0]);
}

## Slide 49: Réduction optimisée 6 – Optimisation SIMD
Principe :
  Profiter des propriétés SIMD des warps lorsqu’il ne reste plus qu’un warp actif dans le bloc
  On peut alors supprimer les opérations de synchronisation entre threads ( __syncthreads()) !
Solution :
  Simplifier le code quand le nombre de threads actifs devient inférieur à 32

## Slide 50: Réduction optimisée 6 – Optimisation SIMD
__global__ void Reduce_kernel(float gtab[N], int l, float *AdrGRes)
{
__shared__ float buff[BLOCK_SIZE > 64 ? BLOCK_SIZE :64];//power of 2
int idx = threadIdx.x + blockIdx.x*BLOCK_SIZE;
// Coalescent global memory reading (all threads are active)
if (idx < N)
buff[threadIdx.x] = gtab[idx]; // load global data (coalescent)
else
buff[threadIdx.x] = 0.0; // padding when necessary
// Reduction loop
#if BLOCK_SIZE > 512
__syncthreads(); // Barrière de synchro NECESSAIRE
if (threadIdx.x < 512) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 512];
else
return; // Useless threads terminate
#endif
#if BLOCK_SIZE > 256
__syncthreads(); // Barrière de synchro NECESSAIRE
if (threadIdx.x < 256) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 256];
else
return; // Useless threads terminate
#endif
…………………………

## Slide 51: Réduction optimisée 6 – Optimisation SIMD
#if BLOCK_SIZE > 16
__syncthreads(); // Barrière de synchro NECESSAIRE
if (threadIdx.x < 16) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 16];
else
return; // Useless threads terminate
#endif
#if BLOCK_SIZE > 8
__syncthreads(); // Barrière de synchro NECESSAIRE
if (threadIdx.x < 8) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 8];
else
return; // Useless threads terminate
#endif
………
#if BLOCK_SIZE > 1
__syncthreads(); // Barrière de synchro NECESSAIRE
if (threadIdx.x < 1) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 1];
else
return; // Useless threads terminate
#endif
// Accumulation in global memory by th0 (warning 32 threads still alive)
if (threadIdx.x == 0) atomicAdd(AdrGRes,buff[0]);
}
32 th vivants seulement dans 1 seul warp
 SIMD pur
Attention, on n’a pas tuer les threads [1;31] du warp
 Ne faire écrire que le dernier
Ecriture atomique pour éviter les conflits avec les threads 0 des autres blocs !

## Slide 52: Réduction optimisée 6 – Optimisation SIMD
#if BLOCK_SIZE > 32
__syncthreads(); // Barrière de synchro NECESSAIRE
if (threadIdx.x < 32) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 32];
else
return; // Useless threads terminate
#endif
#if BLOCK_SIZE > 16
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 16];
#endif
#if BLOCK_SIZE > 8
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 8];
#endif
………
#if BLOCK_SIZE > 1
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 1];
#endif
// Accumulation in global memory by th0 (warning 32 threads still alive)
if (threadIdx.x == 0) atomicAdd(AdrGRes,buff[0]);
}
Simple ré-écriture sans les lignes supprimées :
32 th vivants seulement dans 1 seul warp
 SIMD pur

## Slide 53
Réduction optimisée 7 – Implantation en template C++
NVCC est un compilateur C++…
On peut se servir du mécanisme des « templates » pour
spécialiser le code à la compilation

## Slide 54: Réduction optimisée 7 – Implantation en template C++
template <int BLOCK_SIZE>
__global__ void Reduce_kernel(float gtab[N], int l, float *AdrGRes)
{
__shared__ float buff[BLOCK_SIZE]; // BLOCK_SIZE must be a power of 2
int idx = threadIdx.x + blockIdx.x*BLOCK_SIZE;
// Coalescent global memory reading (all threads are active)
if (idx < N)
buff[threadIdx.x] = gtab[idx]; // load global data (coalescent)
else
buff[threadIdx.x] = 0.0; // padding when necessary
// Reduction loop
if (BLOCK_SIZE > 512) {
__syncthreads(); // Barrière de synchro NECESSAIRE
if (idx < 512) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 512];
else
return; // Useless threads terminate
}
if (BLOCK_SIZE > 256) {
__syncthreads(); // Barrière de synchro NECESSAIRE
if (idx < 256) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 256];
else
return; // Useless threads terminate
}
…………

## Slide 55: Réduction optimisée 7 – Implantation en template C++
if (BLOCK_SIZE > 32) {
__syncthreads(); // Barrière de synchro NECESSAIRE
if (idx < 32) // Useful threads reduce data
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 32];
else
return; // Useless threads terminate
}
if (BLOCK_SIZE > 16) {
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 16];
}
if (BLOCK_SIZE > 8) {
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 8];
}
………
if (BLOCK_SIZE > 1) {
buff[threadIdx.x] += buff[threadIdx.x + 1];
}
// Accumulation in global memory by th0 (warning 32 threads still alive)
if (threadIdx.x == 0) atomicAdd(AdrGRes,buff[0]);
}
32 th vivants seulement dans 1 seul warp
 SIMD pur

## Slide 56: Réduction optimisée 8 – Bilan des optimisations
Ecrire des kernels coalescents et non-divergents
Utiliser la shared memory avec un « algo de cache dédié au pb »
Terminer les threads devenues inutiles, et éliminer des warps entiers
Ne pas oublier de resynchroniser les threads !
Mais éliminer les synchros quand il ne reste qu’un seul warp actif!
Écrire des kernels génériques avec des constantes (connues à la compilation), afin que le compilateur :
  élimine les lignes de code inutiles
  (par « #define » ou « template functions »)
  spécialise le kernel pour le problème.
Pour la réduction : voir les documentations de Mark Harris (NVIDIA)
Optimizing Parallel Reduction in CUDA

## Slide 57: Programmation CUDA optimisée 9 – Parallélisme dynamique

## Slide 58: Parallélisme dynamique
Un thread GPU peut lancer d’autres threads GPU
  Un thread définit et lance lui-même une grille de blocs de threads
  Très utile pour des maillages adaptatifs

## Slide 59: Programmation CUDA optimisée 10 - Parallélisation simultanée sur CPUs et GPUs
Multithreading CPU et CUDA
Equilibrage de charge CPU/GPU

## Slide 60: Parallélisation simultanée sur CPUs et GPUs 1 - Multithreading CPU et CUDA
Cas général :
  un nœud de calcul avec Nc cœurs CPU et Ng GPUs.
Objectifs :
  utiliser toute la puissance du noeud de calcul
  utiliser tous les GPUs et tous les cœurs CPUs
1ère démarche possible (fréquente) :
  implanter un pgm CPU multithreads, avec Nc threads CPU
  dédier Ng (< Nc) threads CPU pour piloter un GPU chacun
Un thread CPU peut fixer le GPU sur lequel il veut agir : cudaSetDevice(#gpuIdx);
 La synchronisation du pgm reste celle des threads CPU
Rmq : CUDA se marie bien avec du multithreading CPU (ex : CUDA + OpenMP)

## Slide 61: Parallélisation simultanée sur CPUs et GPUs 1 - Multithreading CPU et CUDA
Cas général :
  un nœud de calcul avec Nc cœurs CPU et Ng GPUs.
Objectifs :
  utiliser toute la puissance du noeud de calcul
  utiliser tous les GPUs et tous les cœurs CPUs
2ème démarche possible :
  chaque GPU est exploité par plusieurs threads CPU, pour
  l’utiliser au mieux de ses capacités,
  avec une synchronisation reposant sur le scheduler du GPU…
  ou avec une synchronisation sur « la ressource GPU » faite dans
  les threads CPU (sorte de mutex/file d’attente du GPU).
  La synchro du pgm se fait entre les threads CPU, et entre
  chaque GPU et ses threads CPU clients.
Rmq : CUDA se marie bien avec du multithreading CPU (ex : CUDA + OpenMP)

## Slide 62: Parallélisation simultanée sur CPUs et GPUs 2 - Equilibrage de charge CPU/GPU
Stratégie d’équilibrage de charge statique :
  Mesures de performances séparées sur GPU et sur CPU
    off-line : avant lancement de l’application
    OU
    lancement de micro-benchmarks durant la phase d’initialisation (bon résultats dans une étude avec l’ONERA)
  Calcul de la répartition optimale théorique entre CPU et GPU
  Répartition des données et exécution des calculs
  Développement (assez) simple
  Performances souvent bonnes mais parfois sous-optimales
  (la répartition reste sensible et fonction de la taille des calculs)

## Slide 63: Parallélisation simultanée sur CPUs et GPUs 2 - Equilibrage de charge CPU/GPU
Stratégie d’équilibrage de charge dynamique :
  Définition d’un mécanisme de demande de tâche par les threads
  CPUs
  Traitement d’une tâche récupérée par un thread CPU sur un (ou
  plusieurs) cœur CPU, ou sur son GPU associé.
  Quand un thread CPU à fini sa tâche, il en redemande une autre…
  Développement plus complexe !
  Performances meilleures … si le mécanisme de gestion
  des tâches et des données n’est pas trop couteux !

## Slide 64: Parallélisation simultanée sur CPUs et GPUs 2 - Equilibrage de charge CPU/GPU
Stratégie d’équilibrage de charge dynamique :
  Il est possible de s’appuyer sur un mécanisme existant de
  répartition dynamique de tâche entre threads CPU
  Ex : gestion dynamique de tâches d’OpenMP ou de certains
  thread-pools
  Le développement devient alors beaucoup plus simple
  Bon retour d’expérience avec cette démarche sur des problèmes de géophysique (recherche pétrolière)

## Slide 65: Programmation CUDA optimisée 11 – Premier bilan de la programmation CUDA

## Slide 66: Bilan de la programmation CUDA synchrone Premier bilan
Une nouvelle façon de programmer (ou que l’on redécouvre) :
  Demande une période d’apprentissage (!) debug difficile…
  Arriver à identifier rapidement si un algorithme est adapté au GPU
  Apprendre les optimisations principales : voir le « CUDA C Best
  Practices Guide ».
Performances :
  Annonces de gains spectaculaires vis-à-vis d’un coeur CPU
  Souvent un gain de 2 à 10 seulement vis-à-vis d’un code parallèle
  et optimisé sur dual-CPU (serveur standard) !
  Code hybrides CPU+GPU efficaces mais restent plus complexes.

## Slide 67
Programmation CUDA optimisée
Fin